## Slide 1
وزن مولکولی فوق العاده بالا | تراکم بالا | چگالی متوسط | چگالی کم | ویژگی | آزمون ASTM
0.928-0.941 | 0.941-0.965 | 0.926-0940 | 0.910-0.925 | وزن مخصوص | D792
29.4 | 29.4-28.7 | 29.9-29.4 | 30.4-29.9 | حجم خاص | D792
0.01> | 0.01> | 0.01> | 0.01> | جذب آب،24ساعت،ضخامت1/8اینچ(%) | D570
0.928-0.941 | 0.941-0.965 | 0.926-0940 | 0.910-0.925 | وزن مخصوص | D792
29.4 | 29.4-28.7 | 29.9-29.4 | 30.4-29.9 |  | D792
0.01> | 0.01> | 0.01> | 0.01> | جذب آب،24ساعت،ضخامت1/8اینچ(%) | D570
4000-6000 | 3،100-5،500 | 1،200-3،500 | 600-2،300 | استحکام کششی (ISP) | D638
200-500 | 20-1000 | 50-600 | 90-800 | کشیدگی(%) | D638
0.20-1.10 | 0.6-1.8 | 0.25-0.55 | 0.14-0.38 | مدول کششی (I 10 PSI 5) | D6381
1.0-1.7 | 1.0-2.0 | 0.60-1.15 | 0.08-0.60 | مدول خمشی (PSI 10 10 5) | D790
هیچ استراحت | 0.5-20 | 0.5-16 | هیچ استراحت | مقائمت در یرایر ضریه ، درجه).izod ft-b/ in( | D256
67 | 65 | 15 | 10 | سختی ،رلکول R | D785
فیزیکی
مکانیکی

## Slide 2
11.0 | 11.0-12.4 | 8.0-10.0 | 8.0 | هدایت حرارتی( 4 10 10 کال-سانتی متر/ثانیه-سانتی متر-2-درجه سانتی گراد) | C177
7.8 | 6.1-7.2 | 7.8-8.9 | 5.6-12.2 | (F 10 ضریب انبساط حرارتی( 5 10 - ،IN/.IN) | D696
118 170 | 110-130 140-190 | 105-120 120،165 | 90-105 100-121 | دمای انحراف(F) PSI264در PSI66در | D648
900کیلو وات بر سانتی متر | 450-500 | 460-650 | 460-700 | استحکام دی الکتریک کوتاه مدت (V/MIL( ضخیم.IN-1/8 | D149
2.30-2.35 | 2.30-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | ثابت دی الکتریک در 1KH | D150
0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | ضریب افت در 1KHZ | D150
18 ~ 10 | 15 ~ 10 | 15 ~ 10 | 15 ~ 10 | مقاومت در برابر حجم(اهم – سانتیمتر) RHور73 درجه فاز نهایت ،50% | D257
_ | 1.54 | 1.52 | 1.51 | ضریب شکست | D542
_ | 10-50 | 4-50 | 4-50 | عبور(%) | D1003
ترمینال
برق
نوری